РД ОПБиОТ № 14.024-16

1 Область применения

Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и безопасного производства строительно-монтажных, ремонтных, электромонтажных, пуско-наладочных, наладочных, земляных, изоляционных и т.п. работ (далее – СМР), работ повышенной опасности, в т.ч. газоопасных работ (далее – РПО), в структурных подразделениях АО «УМЗ» с целью предотвращения несчастных случаев, аварий, инцидентов, загрязнения производственных помещений, окружающей среды опасными веществами и т.п.

Требования настоящей Инструкции подлежат применению персоналом АО «УМЗ», а также персоналом подрядных организаций (далее – подрядчик), выполняющих СМР (РПО) в структурных подразделениях АО «УМЗ» (далее – подразделение) и на территории АО «УМЗ».

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящей РД необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ГОСТ 12.0.004	Организация обучения безопасности труда.

СН РК 1.03-00	Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.

СНиП РК 1.03-05	Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

Правила пожарной безопасности, утв. Постановлением правительства РК от 09.10.2014 № 1077.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП), утв. приказом МЭ РК от 30.03.2015 № 246.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ при ЭЭП), утв. приказом МЭ РК от 29.04.2015 № 222.

СТ 14.0003	СМОЗиОБТ. Оценка рисков.

СТ 14.0020	СМОЗиОБТ. Производственный контроль.

СТ 14.0028	СМОЗиОБТ. Организация работ по обеспечению безопасности труда в АО УМЗ».

СТ 20.0007	Термины и обозначения.

СТ 28.0021	Порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными организациями.

ИП 18.0006	Порядок управления организационно-распорядительной документацией.

ИП 29.0008	Порядок проведения технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и сетей.

ИП 30.0006	Порядок обучения персонала по безопасности и охране труда, промышленной безопасности.

И 47.099		Порядок проведения измерений и мониторинга характеристик условий труда.

РД СДБП № 14.006	Порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении огневых работ в АО «УМЗ».

3 Термины, определения и сокращения

В настоящей РД применяются термины и сокращения по СТ 20.0007, СТ 14.0020,          СТ 14.0028, СТ 28.0021, сокращения в соответствии со структурой управления АО «УМЗ»,       а также следующие термины и сокращения:

3.1 Акт-допуск: Нормативный документ по БиОТ и ПрБ, дающий право на производство СМР на территории действующего предприятия. По акту-допуску подрядчику могут быть переданы объекты, например:

2

РД ОПБиОТ № 14.024-16

а) производственные участки, технологические линии;

б) отдельно стоящие оборудование, здания и сооружения;

в) мягкая кровля действующих цехов и складских помещений;

г) другие участки, расположенные вне действующих цехов.

Примечание – Форма акта-допуска приведена в приложении А.

3.2 Газоопасные работы: Работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в т.ч. работы внутри ёмкостей (аппаратов, сушильных барабанов, печей сушильных, реакторов, резервуаров, цистерн и т.п. оборудования), а также работы в газоходах (воздуховодах), коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках и других аналогичных местах, при проведении которых в воздух рабочей зоны (далее – ВРЗ) выделяются или могут выделяться опасные вещества (пыль, газы, аэрозоли), способные взрываться, загораться, оказать вредное/опасное воздействие на организм человека, в т.ч. работы при недостаточном для дыхания содержании кислорода в ВРЗ (ниже 20 % об.).

Примечание – Примерный перечень газоопасных работ приведён в приложении Б.

3.3 Исполнители: Рабочие (члены бригады), обученные безопасным методам производства работ по профессиям и проинструктированные по БиОТ и ПрБ в соответствии с          СТ 14.0028 (для работников АО «УМЗ»), с ГОСТ 12.0.004 (для работников сторонних организаций). При производстве СМР (РПО) на территории действующего предприятия инструктаж следует проводить с привлечением работников службы ОТ и ООС подразделения, где эти работы проводятся.

В обязанности исполнителей входит:

а) соблюдение требований по БиОТ и мер безопасности, предусмотренных нарядом-до-пуском;

б) правильное использование во время работы СИЗ;

в) соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

3.4 Лицо, выдающее наряд-допуск (выдающий наряд-допуск): Руководитель/специ-алист, прошедший обучение и проверку знаний по БиОТ и ПрБ в сторонней организации в порядке, установленном в ИП 30.0006.

В обязанности выдающего наряд-допуск входит:

а) назначение и определение достаточности профессиональной квалификации допускающего (допускающих) к выполнению РПО;

б) ознакомление допускающего (допускающих) с мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском;

в) осуществление контроля за исполнением мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском.

Выдающий наряд-допуск несёт ответственность за полноту мер безопасности, указанных в наряде-допуске.

В подразделении должен быть составлен список должностных лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск. Список должен ежегодно утверждаться руководителем подразделения и согласовываться с руководителем службы ОТ и ООС производства (инженером по ОТ и ООС подразделения).

3.5 Лицо, допускающее к работе по наряду-допуску (допускающий к работе): Руководитель/специалист, прошедший обучение и проверку знаний по БиОТ и ПрБ в сторонней организации в порядке, установленном в ИП 30.0006.

В обязанности допускающего к работе входит:

а) проверка правильности и точности выполнения технических мероприятий по обеспечению работ, указанных в наряде-допуске, в т.ч. проверка:

- отключения ремонтируемого объекта от паровых, водяных, газовых, электрических источников питания и установки заземления;

3

РД ОПБиОТ № 14.024-16

- установки заглушек по всем видам трубопроводов (коммуникаций);

- очистки газоходов и пылепроводов;

- продувки и пропарки трубопроводов;- очистки оборудования от грязи, пыли, кислоты, масел;

- продувки и проветривания газоходов и аппаратуры;

- выделения зоны ремонта, монтажа, строительства от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и плакатами;

- выполнения других подготовительных работ;

б) инструктаж производителя работ и исполнителей об особенностях безопасного выполнения РПО в действующем подразделении (цехе, отделении, участке и т.д.) и непосредственно на месте выполнения РПО.

Допускающий к работе несёт ответственность за правильность и полноту выполнения технических мероприятий по обеспечению безопасности работ, указанных в наряде-допуске.

В подразделении должен быть составлен список должностных лиц, имеющих право допускать к работам по наряду-допуску. Список должен ежегодно утверждаться руководителем подразделения и согласовываться с руководителем службы ОТ и ООС производства (инженером по ОТ и ООС подразделения).

3.6 Наряд-допуск: Нормативный документ по БиОТ и ПрБ, дающий право на выполнение РПО на территории действующего предприятия, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы).

Примечание – Форма наряда-допуска приведена в приложении В.

3.7 Нормы безопасности: Качественные и количественные показатели, характеризующие условия производства, производственный и трудовой процесс с точки зрения обеспечения организационных, технических, санитарно-гигиенических, биологических и иных норм, правил, процедур и критериев, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.

3.8 Ответственный руководитель работ: Руководитель/специалист, прошедший обучение и проверку знаний по БиОТ и ПрБ в сторонней организации в порядке, установленном в ИП 30.0006.

В обязанности ответственного руководителя работ входит:

а) организация безопасного производства работ;

б) своевременный вывод производителя работ и исполнителей в безопасное место при возникновении опасности в зоне выполнения РПО.

В подразделении должен быть составлен список должностных лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями работ. Список должен ежегодно утверждаться руководителем подразделения и согласовываться с руководителем службы ОТ и ООС производства (инженером по ОТ и ООС подразделения).

3.9 Подрядчик: Сторонняя организация (или структурное подразделение АО «УМЗ», или его дочерняя организация), выполняющая СМР (РПО) в подразделении.

3.10 Проект организации работ; ПОР: Организационно-распорядительный документ, разрабатываемый специалистами подрядчика для согласования технических и организационных решений по обеспечению безопасных условий труда при осуществлении подготовки и проведении СМР (РПО) в подразделении.

Примечание – Состав и содержание ПОР по приложению Г.

3.11 Проект производства работ; ППР: Организационно-распорядительный документ, разрабатываемый специалистами подрядчика/подразделения, содержащий технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих, а также комплекс мероприятий по обеспечению БиОТ, ПрБ, ПБ и ООС в период производства работ.

Примечание – Состав и содержание ППР по приложению Д.

4

РД ОПБиОТ № 14.024-16

3.12 Производитель работ: Руководитель/специалист, прошедший обучение и проверку знаний по БиОТ и ПБ в сторонней организации в порядке, установленном в ИП 30.0006.

В обязанности производителя работ входит:

а) определение достаточности профессиональной квалификации исполнителей;

б) контроль соблюдения исполнителями мер безопасности, указанных в ППР/ПОР, наряде-допуске, в инструкциях по БиОТ, ПБ и др. документах;

в) обеспечение исполнителей исправными инструментом, приспособлениями, защитными средствами и т.д.

Производитель работ несёт ответственность за:

а) полноту и качество инструктажа о мерах безопасности на рабочем месте исполнителей (запись об инструктаже оформляется в приложении  к наряду-допуску);

б) соблюдение исполнителями мер безопасности;

в) правильность использования исполнителями СИЗ;

г) исправность технических средств безопасности труда.

В исключительных случаях производителем работ может являться рабочий, прошедший обучение и проверку знаний по БиОТ и ПрБ в порядке, установленном в ИП 30.0006.

3.13 Работы повышенной опасности; РПО: Работы, связанные с повышенным риском травмирования, при выполнении которых наиболее вероятно появление и воздействие на персонал ОВПФ. К РПО, для выполнения которых необходимо оформлять наряд-допуск, ПОР, относятся, например:

а) все виды ремонтных, монтажных, демонтажных, строительных, аварийно-восстано-вительных и других подобных работ;

б) работы на высоте;

в) работы вблизи линий электропередач;

г) работы в колодцах, в ёмкостях;

д) работы, связанные с сосудами, работающими под давлением, требующие подготовки рабочего места для исключения возможности травмирования (отравления) обслуживающего персонала.

Примечание – Примерный перечень РПО, для выполнения которых необходимо оформлять наряд-до-пуск, ПОР, приведён в приложении Е.

В подразделении должен быть составлен перечень РПО, который подписывает руководитель подразделения (центра, цеха, службы, отделения, участка), согласовывает руководитель службы ОТ и ООС производства (инженер по ОТ и ООС подразделения), утверждает директор производства/директор по функциональному направлению или его заместитель.

Перечень РПО составляется ежегодно, а также пересматривается в случаях внесения изменений и дополнений в него в недельный срок. Форма перечня РПО (кроме газоопасных работ) произвольная. Для газоопасных работ форма перечня по Приложению Ж.

3.14 РПО, выполняемые по распоряжению: Работы, требующие остановки технических устройств; выполняются эксплуатационным и ремонтным персоналом подразделения (без оформления наряда-допуска). Регистрацию этих работ осуществляют в журнале распоряжений на производство работ (форма журнала приведена в приложении И).

В подразделении должен быть составлен список должностных лиц, имеющих право выдачи распоряжений на выполнение РПО, утверждённый руководителем подразделения. Лицами, имеющими право выдавать распоряжения, являются, как правило, должностные лица подразделения по СТ 14.0020:

а) ответственный за производственный контроль;

б) ответственный за содержание в исправном состоянии опасных технических устройств (ОТУ);

в) ответственный за безопасное производство работ на ОТУ.

Примечание – Допускается списки должностных лиц: 1) являющихся выдающими наряд-допуск, ответственными руководителями работ, допускающими к работе; 2) имеющих право выдачи распоряжений на выполнение РПО (без оформления наряда-допуска) объединять в один документ.

5

РД ОПБиОТ № 14.024-16

3.15 Руководитель цеха-заказчика: Руководитель подразделения (центра, цеха, службы, отделения, участка), подчиняющийся директору производства/директору по функциональному направлению или его заместителю.

4 Общие положения

4.1 Подрядчик производит СМР:

а) по акту-допуску – на выделенном объекте, где подразделение не проводит технологический процесс и коммуникации этих объектов (газо-, паро-, кислотопроводы и др.) не действуют, кроме тех коммуникаций, которые обеспечивают нормы безопасности (например, по микроклимату – отопление, освещение и др.);

б) по наряду-допуску – в условиях действующего производства, когда в месте производства СМР подразделение проводит технологический процесс и/или через него проходят действующие коммуникации (газо-, паро-, кислотопроводы и др.).

Если производство СМР на выделенных по акту-допуску объектах сопряжено с повышенной опасностью подрядчик допускает свой персонал к выполнению таких работ по наряду-допуску на выполнение РПО (см. приложение В).

4.2 Персонал подразделения производит СМР (РПО) в своём подразделении:

а) по наряду-допуску;

б) по распоряжению (кроме газоопасных работ).

Примечание – На РПО в электроустановках, теплоиспользующих установках и тепловых сетях оформляют наряд-допуск в соответствии с требованиями ПТЭ ЭП и ПТБ при ЭЭП. При этом дополнительные меры безопасности отражают в строке наряда-допуска «Отдельные указания».

4.3 Ответственными за обеспечение безопасности как своего персонала, так и персонала подразделения, где производят СМР (РПО), от ОВПФ, исходящих от работ подрядчика, являются должностные лица подрядчика, допущенного к производству СМР (РПО) по акту-допус-ку/наряду-допуску.

4.4 Ответственным за подготовку объекта к производству на нем СМР (РПО) подрядчиком и обеспечение безопасности персонала подрядчика от ОВПФ, исходящих от действующего производства АО «УМЗ», является руководитель цеха-заказчика.

4.5 Оформление акта-допуска/наряда-допуска осуществляют руководители и специалисты подразделения-заказчика (производства, цеха, службы, отделения, участка). При оформлении акта-допуска/наряда-допуска должны быть отражены мероприятия, обеспечивающие безопасность как персонала подразделения, так и персонала подрядчика.

К акту-допуску/наряду-допуску должна быть приложена карта рисков (вновь разработанная или копия существующей). Оформление карты рисков по СТ 14.0003.

Если подрядчиком является подразделение АО «УМЗ» или его дочерняя организация, то оформление акта-допуска/наряда-допуска осуществляет руководитель подразделения-за-казчика по должности не ниже руководителя отделения, службы, участка.

Участие руководителя службы ОТ и ООС производства (инженера по ОТ и ООС подразделения) в согласовании наряда-допуска является обязательным.

4.6 При ликвидации аварий работы производят без оформления наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей под надзором должностного лица, назначенного распоряжением по подразделению. Дальнейшие работы по ликвидации аварий и их последствий должны проводиться после оформления наряда-допуска.

4.7 Акт-допуск/наряд-допуск заполняют с соблюдением чёткости и ясности записей, исправления и подчистки не допускаются, заполнение всех граф должно производиться в соответствии с содержанием подстрочного текста. В графах, не требующих заполнения, производят запись «не требуется».

6

РД ОПБиОТ № 14.024-16

4.8 Оформленный экземпляр акта-допуска/наряда-допуска в течение всего срока выполнения работ должен находиться у производителя работ на рабочем месте. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска/наряда-допуска должен быть составлен акт-допуск/наряд-допуск на новый срок.

Примечание – Наряд-допуск выдают на срок не более пяти рабочих дней на одну бригаду.

4.9 Если подрядчик планирует использование передвижного электрооборудования или переносного электроинструмента, то должны быть оформлены заявка на подключение передвижного электрооборудования или переносного электроинструмента (форма заявки произвольная) и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителями и энергоснабжающей организацией (форма акта приведена в         ИП 29.0008, приложение Г), что должно быть отмечено в акте-допуске.

4.10 Акты-допуски/наряды-допуски, работы по которым закончены, должны храниться у руководителя цеха-заказчика в течение не менее одного года.

4.11 Акты-допуски/наряды-допуски на СМР (РПО), при производстве которых произошли аварии или несчастные случаи, должны храниться совместно с материалами расследования аварий/несчастных случаев.

4.12 В случае утери акта-допуска/наряда-допуска СМР (РПО) должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый акт-допуск/наряд-допуск и допуск к работе производят заново.

4.13 Регистрацию и управление актами-допусками/нарядами-допусками осуществляют в соответствии с ИП 18.0006. Оформленный и подписанный акт-допуск/наряд-допуск регистрируют в журнале учета выдачи актов-допусков/нарядов-допусков (форма журнала приведена в приложении К). Регистрацию осуществляет:

а) акта-допуска – руководитель цеха-заказчика;

б) наряда-допуска – допускающий к работе.

Журнал хранится у руководителя цеха-заказчика; он должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью.

4.14 При выполнении РПО бригада должна состоять не менее чем из двух человек (состав бригады при производстве газоопасных работ по 5.4 настоящего РД).

4.15 Окончание работы разрешается производить меньшим составом бригады, чем это было определено первоначально нарядом-допуском, но не менее чем двумя работниками, с отметкой в наряде-допуске.

4.16 В случае выявления нарушений требований безопасности труда при выполнении РПО руководитель цеха-заказчика, руководитель и инженеры службы ОТ и ООС производства, инженер по ОТ и ООС подразделения, руководители и специалисты СДБП, СЭО, ОГЭ, ОКСиР, а также выдающий наряд-допуск имеют право останавливать эти работы, при необходимости изымать у производителя работ наряд-допуск, поставив в известность допускающего к работе.

Руководитель и инженеры службы ОТ и ООС производства (инженер по ОТ и ООС подразделения) имеют право осуществлять проверку правильности оформления, выдачи в работу и сдачи по окончании работ акта-допуска/наряда-допуска.

4.17 При возникновении необходимости проведения работ, не включённых в утверждённые перечни РПО и газоопасных работ, они должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с требованиями настоящего РД, с последующим внесением их в десятидневный срок в перечни.

7

РД ОПБиОТ № 14.024-16

5 Порядок организации и безопасного производства СМР и РПО

5.1 Производство работ по акту-допуску

5.1.1 Организацию и допуск подрядчика к производству СМР осуществляют в соответствии с требованиями СТ 28.0021.

5.1.2 При подготовке объекта к производству СМР руководитель цеха-заказчика:

а) определяет границы выделяемого объекта;

б) определяет, каким подразделениям (цехам, отделениям, участкам, службам) принадлежит территория, попадающая в зону производства СМР;

в) организует техническое совещание руководителей и специалистов своего подразделения, подрядчика, других заинтересованных подразделений для разработки необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность их персонала;

г) уточняет с подрядчиком время начала и окончания СМР;

д) оформляет акт-допуск, при этом согласует его, при необходимости:

1) с руководителями заинтересованных подразделений;

2) с главным энергетиком АО «УМЗ» – при производстве работ вне зданий, сооружений, с энергетиком (мастером-энергетиком) цеха – при производстве работ внутри зданий, сооружений;

е) направляет по одному экземпляру оформленного акта-допуска с прилагаемыми документами (при их наличии) подрядчику и руководителям других заинтересованных подразделений, которые обязаны обеспечить выполнение указанных в акте-допуске мероприятий в установленные сроки.

Примечание – По истечении сроков выполнения всех мероприятий, предусмотренных актом-допуском, руководитель цеха-заказчика проверяет фактическое состояние выполнения мероприятий, обращая внимание на наличие ограждений опасных зон, установку временных знаков дорожного движения, предупреждающих надписей, указателей направлений обхода опасных зон и т.д.

5.1.3 В случае строительства на территории АО «УМЗ» новых отдельно стоящих зданий, сооружений организация разработки и оформления акта-допуска возлагается на подразделение, за которым закреплена территория, выделенная под участок строительства. В данном случае акт-допуск должен быть согласован с главным энергетиком АО «УМЗ» и, при необходимости, с начальником СЦ.

5.1.4 В случае проведения СМР на энергетических сетях (электрических, телефонных, промливневых, фекальных и т.д.) организация разработки и оформления акта-допуска возлагается на подразделение, в ведении которого находятся данные сети (например, ЭЦ), независимо от того, за кем закреплена территория, выделенная под СМР. В данном случае акт-допуск должен быть согласован с главным энергетиком АО «УМЗ», руководителем подразделения, на территории которого будут проводиться СМР (для УП, БП, ТП – с начальником цеха) и энергетиком подразделения.

5.1.5 В случае производства земляных работ, работ вблизи действующих железнодорожных, автомобильных дорог, энергетических сетях, газопроводов, других действующих открытых/скрытых коммуникаций и технологических устройств руководитель цеха-заказчи-ка должен передать подрядчику разрешение на производство земляных работ (форма разрешения приведена в Приложении Л).

К разрешению на земляные работы должна быть приложена выкопировка из генерального плана с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций. Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены подрядчиком знаками (указателями), ограждением места работ.

5.1.6 Исключается передача объекта по акту-допуску подрядчику, другому предприятию, если:

а) через участок, выделенный для выполнения РПО, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, кислотопроводы и другие коммуникации;

б) работают технологические машины и механизмы.

8

РД ОПБиОТ № 14.024-16

5.2 Производство работ по наряду-допуску

5.2.1 Ответственными за правильную организацию и безопасное выполнение РПО являются выдающие наряд-допуск, допускающие к работе, производители работ и исполнители работ.

5.2.2 Допускается совмещение в одном лице обязанностей допускающего к работе и ответственного руководителя работ.

5.2.3 Наряд-допуск оформляют в двух экземплярах.

5.2.4 Бланки наряда-допуска находятся у допускающего к работе.

5.2.5 В период подготовки к выполнению работ по наряду-допуску допускающий к работе должен:

а) оформить заявку на отключение электрооборудования с записью в журнале заявок неэлектротехнического персонала (форма журнала приведена в ИП 29.0008, Приложение Б);

б) по окончании выполнения всех мероприятий для обеспечения безопасности работ лично проверить их выполнение и сделать соответствующую отметку в наряде-допуске;

в) ознакомить с условиями труда и проинструктировать производителя работ и исполнителей по мерам безопасности, связанным с наличием на месте производства работ действующего оборудования и ведением технологического процесса, о чем сделать запись в наряде-допуске, получить подпись производителя работ и передать один экземпляр наряда-допуска производителю работ.

5.2.6 Производитель работ при подготовке к проведению РПО должен:

а) изучить ППР/ПОР;

б) определить материалы, инструменты, приспособления, СИЗ и т.д., необходимые для производства работ, и обеспечить ими исполнителей;

в) оформить разрешение на проведение огневых работ в соответствии с РД СДБП           № 14.006, если выполнение задания связано одновременно с производством огневых работ.

5.2.7 При допуске бригады к работе допускающий вручает экземпляр наряда-допуска производителю работ.

Производитель работ перед началом работ лично проверяет условия безопасного производства работ, подписывает наряд-допуск и приступает к работе.

5.2.8 Ежедневный перерыв в работе и повторный допуск оформляют подписями допускающего и производителя работ. Перерыв на обед не оформляют.

При необходимости временного прекращения работ по наряду-допуску (по указанию допускающего) производитель работ должен удалить членов бригады с места работы и возвратить наряд-допуск допускающему. Возобновление работ производится по разрешению допускающего после проверки выполнения всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих по наряду-допуску и возвращения наряда-допуска производителю работ.

При перерыве в работе в течение одной смены наряд-допуск остается у производителя работ, и бригада может приступить вновь к работе по его разрешению.

При перерыве в работе более одной смены повторный допуск осуществляется после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасного производства работ, оговоренных в наряде-допуске.

5.2.9 Допускающий к работе должен прекратить выполнение работ, изъять наряд-допуск, оформить его вновь и произвести допуск к работе заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

а) возникла нештатная ситуация, произошли инцидент или авария;

б) обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям мер безопасного производства работ, предусмотренными нарядом-допуском;

в) возникла необходимость подключения в зоне ведения работ (к агрегату, системе) хотя бы части действующего оборудования или энергетических сетей.

9

РД ОПБиОТ № 14.024-16

5.2.10 Закрытие наряда-допуска оформляется подписями допускающего к работе и производителя работ. Допускающий к работе делает отметку о времени получения наряда-допуска от производителя работ и обеспечивает его хранение.

5.2.11 Если у технологического персонала смена закончилась, а у персонала, работающего по наряду-допуску, ещё продолжается, то допускающий к работе предупреждает руководителя следующей смены, приступающей к работе, о проведении работ по наряду-допуску.

5.2.12 Изменения в составе бригады производит выдающий наряд-допуск с соответствующим оформлением (записями) в наряде-допуске.

5.2.13 При изменении состава бригады допускающий к работе инструктирует исполнителей, вновь введённых в бригаду.

5.2.14 Если окончание работы поручают другой бригаде, то должен быть выписан новый наряд-допуск на новую бригаду.

5.2.15. При изменении состава бригады более чем на 50 % оформляют новый наряд-допуск.

5.2.16 В случае выполнения РПО по наряду-допуску в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни выдающий наряд-допуск должен заблаговременно оформить и передать его с соответствующим распоряжением производителю работ, который в данном случае совмещает обязанности допускающего к работе и ответственного руководителя работ.

Производитель работ, ознакомившись с заданием, организует его выполнение в соответствии с указанными мерами безопасности, заполняет остальные пункты наряда-допуска, производит допуск бригады к выполнению работы, контролирует ее выполнение и соблюдение исполнителями требований безопасности труда.

5.3 Производство работ по распоряжению

5.3.1 Распоряжение выдаётся бригадиру под роспись с регистрацией в журнале распоряжений. По окончании работ бригадир производит в журнале распоряжений запись об объеме и времени окончания работ.

5.3.2 До выдачи задания на производство работ должностные лица подразделения по 3.13 настоящего РД производят осмотр места работ и определяют меры по безопасному ее выполнению.

Не допускается выдача заданий на производство работ на местах, не соответствующих требованиям безопасности, за исключением заданий по устранению нарушений этих требований. В этом случае работы должны производиться не менее чем двумя работниками.

При выявлении в процессе работ невозможности безопасного их выполнения работы приостанавливаются до принятия организационно-технических мер, обеспечивающих безопасность труда. Бригадир производит соответствующую запись в журнале распоряжений, сообщает о выявленных опасных факторах лицу, выдавшему задание на производство работ, а в его отсутствие – руководителю отделения (участка, службы) или мастеру смены, и действует согласно его указаниям.

5.3.3 Лица, выдавшие распоряжение на производство работ, осуществляют периодический контроль за безопасным выполнением работ. Порядок контроля установлен в СТ 14.0020.

5.4 Производство газоопасных работ

5.4.1 В своём подразделении персонал производит газоопасные работы:

а) по наряду-допуску;

б) без оформления наряда-допуска с регистрацией в журнале учёта газоопасных работ (форма журнала по Приложению М).

10

РД ОПБиОТ № 14.024-16

К газоопасным работам, выполняемым без оформления наряда-допуска, относятся работы, периодически повторяющиеся, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, постоянным составом исполнителей. Способы безопасного выполнения таких работ и последовательность действий персонала должны быть изложены в ТР, инструкциях по БиОТ.

Примечание – Газоопасные работы, связанные с предупреждением развития аварий и необходимостью их локализации, проводят в соответствии с ПЛА.

5.4.2 Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, проводят в дневное время.

В исключительных случаях проведение неотложных газоопасных работ может быть разрешено в тёмное время суток в присутствии допускающего к работе. При этом в наряде-допуске должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ, учитывающие условия их выполнения в тёмное время суток. Увеличивать объем работ, предусмотренный нарядом-допуском, запрещается.

5.4.3 К выполнению газоопасных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке, не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, обученные безопасным приёмам и методам работы, правилам пользования СИЗ, прошедшие инструктаж по БиОТ и ПрБ, проверку знаний по БиОТ и ПрБ по соответствующей профессии в порядке, установленном в СТ 14.0028 и ИП 30.0006, и получившие удостоверения (см. ИП 30.0006, приложения Б, В).

5.4.4 К газоопасным работам, связанным с применением кислородно-изолирующих противогазов, воздушных изолирующих аппаратов, могут привлекаться только лица, прошедшие специальное обучение.

5.4.5 Ответственным за подготовку объекта к производству газоопасной работы является руководитель отделения (участка, службы).

Ответственным за производство газоопасной работы является руководитель, в непосредственном подчинении которого находятся исполнители. В исключительных случаях, когда подготовка и производство газоопасной работы выполняется одним составом исполнителей, допускается совмещение в одном лице обязанностей ответственного за подготовку и ответственного за производство газоопасной работы.

5.4.6 Перед началом проведения газоопасной работы проводят лабораторный или автоматический анализ ВРЗ на содержание кислорода и опасных веществ (способных взрываться, загораться, вызывать отравление):

а) лабораторный анализ производят работники ЛОТОС ИЦ (по вызову), которые выдают соответствующую справку (форма справки по И 47.099, Приложение 8). Справка должна быть приложена к наряду-допуску (или к журналу учёта газоопасных работ) и находиться у производителя работ;

б) автоматический анализ производят работники подразделения (при наличии соответствующих приборов измерения, прошедших поверку и разрешенных к применению в установленном порядке) с регистрацией результатов анализа в журнале учета газоопасных работ.

5.4.7 До начала газоопасных работ ответственные лица по 5.4.5 настоящего РД (или допускающий к работе по наряду-допуску) принимают меры по уменьшению степени опасности работ снятием давления, по удалению опасных веществ из ВРЗ, по исключению возможных источников искрообразования.

5.4.8 На все время проведения работ на видном месте(ах) вывешивают плакат(ы) «Газо-опасные работы», который снимают после их окончания с разрешения допускающего к работе. При необходимости выставляют посты с целью недопущения посторонних в опасную зону.

11

РД ОПБиОТ № 14.024-16

5.4.9 Ёмкости, подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть освобождены от продукта, отключены от действующего оборудования и системы трубопроводов с помощью стандартных заглушек и, в зависимости от свойств находившихся в них химических продуктов, промыты, пропарены острым паром, продуты инертным газом и чистым воздухом.

Примечание – Очистка ёмкостей, газоходов (воздуховодов) от продукта может относиться к собственно газоопасным работам. В этом случае промывка, пропарка острым паром, продувка инертным газом и чистым воздухом не требуются.

5.4.10 При нанесении защитного покрытия на внутреннюю поверхность ёмкости, выполнение которого сопровождается выделением опасных веществ, должно быть организовано принудительное удаление выделяющихся веществ из ёмкости.

5.4.11 Нагретые ёмкости перед спуском в них людей должны быть охлаждены до температуры, не превышающей 45 ºС. В исключительных случаях, при необходимости проведения работ в условиях более высокой температуры, разрабатывают дополнительные меры безопасности (непрерывная обдувка свежим воздухом, применение термозащитных костюмов, обуви, частые перерывы в работе и т.д.).

5.4.12 Для освещения применяют переносные светильники напряжением не выше 12 В или аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси.

5.4.13 Вход в газоопасное место допускается только с разрешения допускающего к работе в соответствующих средствах защиты, надетых за пределами опасной зоны.

Перед началом работ ответственный за производство газоопасной работы обязан опросить каждого исполнителя о самочувствии. В случае выявления недомогания работника направляют в здравпункт.

5.4.14 Как правило, газоопасные работы выполняет бригада исполнителей в составе не менее двух человек (в т.ч. в тепловых колодцах; в других колодцах – фекальных, промышленных, канализационных и др., а также в емкостях и газоходах – состав бригады не менее трех человек).

Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими СИЗ, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

Для защиты органов дыхания (СИЗОД) внутри ёмкостей, колодцев, коллекторов, в тоннелях и траншеях применяют шланговые, кислородно-изолирующие противогазы или воздушные изолирующие аппараты. Использование фильтрующих противогазов запрещается.

Работа внутри колодцев, коллекторов, в туннелях и других аналогичных устройствах и сооружениях без СИЗОД не допускается. Срок единовременного пребывания работающего в шланговом СИЗОД не более 20 минут (через каждые 20 минут должен быть 10-ти минутный отдых на поверхности).

Примечание – В зданиях, сооружениях, газоходах, камерах фильтров и т.д., где имеется централизованная система подачи воздуха в изолирующие СИЗОД, допускается использовать при работе пневмошлемы, пневмокуртки, пневмокостюмы.

5.4.15 Газоопасные работы внутри емкостей, газоходах (воздуховодах) выполняет бригада исполнителей в составе не менее трех человек (работающий и два наблюдающих). Пребывание внутри емкости разрешается, как правило, одному человеку.

При необходимости пребывания в ёмкости большего числа работающих должны быть разработаны, внесены в наряд-допуск и дополнительно осуществлены меры безопасности, предусматривающие увеличение числа наблюдающих (не менее одного наблюдающего на одного работающего в ёмкости), порядок входа и эвакуации работающих, порядок размещения шлангов, заборных патрубков изолирующих СИЗОД, сигнально-спасательных верёвок, наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ и др.

12

РД ОПБиОТ № 14.024-16

5.4.16 Во всех случаях на исполнителя, спускающегося в ёмкость, должен быть надет спасательный пояс с сигнально-спасательной верёвкой. При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим должна быть установлена система подачи условных сигналов.

Наблюдающий должен находиться у люка (лаза) ёмкости в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе изолирующее СИЗОД в положении «наготове». При этом он:

а) следит за сигналами и поведением работающего, состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства;

б) при необходимости вызывает к месту работы допускающего к работе, используя указанные в наряде-допуске способы связи и сигнализации;

в) оказывает помощь пострадавшему (надев на себя изолирующее СИЗОД) с предварительным оповещением допускающего к работе.

5.4.17 Спуск исполнителя в ёмкость, работы внутри ёмкости, подъем из неё производят с применением переносных лестниц, испытанных в установленном порядке.

При спуске в ёмкость и при выходе из неё держать в руках какие-либо предметы запрещено. Все необходимые для работы инструменты и материалы подают в ёмкость способом, исключающим их падение и травмирование работающих.

5.4.18 Если в действиях работающего внутри ёмкости имеют место отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасности, работу следует немедленно прекратить, а работающего из ёмкости эвакуировать.

5.4.19 После окончания работ внутри ёмкости ответственный руководитель работ перед закрытием люков должен лично убедиться, что в ёмкости не остались люди, убран инструмент, материалы, не осталось посторонних предметов и сделать об этом запись в наряде-допуске.

5.4.20 Если проведение работ в колодцах, канализационных сетях, тоннелях и подобных им сооружениях технологически связано с объектами, на которых возможны залповые выбросы опасных веществ и миграция этих веществ к месту проведения работ, должны быть приняты меры по снижению содержания опасных веществ в ВРЗ до ПДК путем применения естественной и/или искусственной вентиляции. В этом случае работы согласовывают (с записью в наряде-допуске) с руководителями этих объектов.

5.4.21 На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть ограждены, а в ночное время освещены.

5.4.22 Огневые работы в ёмкости производят в соответствии с РД СДБП № 14.006. При этом люки (лазы) ёмкости должны быть полностью открыты; воздухообмен должен обеспечивать нормальные условия труда (воздушный режим) в зоне производства работ.

5.5 Производство работ повышенной опасности

5.5.1 К самостоятельному выполнению РПО допускаются лица:

а) не моложе 18 лет;

б) признанные годными по профессии по результатам медицинского осмотра;

в) прошедшие обучение и проверку знаний по БиОТ, ПрБ и ПБ в установленном порядке;

г) получившие целевой инструктаж по БиОТ и ПрБ в соответствии с СТ 14.0028.

5.5.2 РПО должны проводиться в дневное время за исключением случаев ликвидации последствий аварий, подготовки оборудования к выполнению ремонтных работ в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов, если это вызвано производственной необходимостью, а также работ, которые по условиям безопасности для окружающих рекомендуется проводить в наиболее малочисленные смены.

13

РД ОПБиОТ № 14.024-16

5.5.3 РПО энергетического оборудования и сетей производят в соответствии с ИП 29.0008.

Если порядок проведения работ по наряду-допуску определён другими действующими в АО «УМЗ» отраслевыми или межотраслевыми правилами, то при организации и проведении их следует руководствоваться этими правилами.

5.5.4 Работы в охранных зонах объектов повышенной опасности (воздушные линии электропередачи, кабельные линии, газопроводы, железные дороги и т.п.) согласовывают с подразделениями, эксплуатирующими эти объекты, и проводят только по наряду-допуску. Производителю и исполнителям работ выдают планы (схемы) участка работ с указанием опасных зон на местности с ознакомлением всех работающих.

5.5.5 Работы на высоте (1,3 м и более) производят на площадках, имеющих перила и лестницы для подъёма на высоту, а в отсутствие ограждений применяют предохранительные пояса (в т.ч. при производстве работ с приставных лестниц и стремянок, на лесах).

Не допускается на высоте:

а) выполнение работ на открытых местах во время грозы, ливня, гололедицы, сильного снегопада и тумана при ветре более 5 баллов (8-10 м/с);

б) одновременное нахождение работающих на разных высотах по одной вертикали при отсутствии между ними предохранительного настила;

в) скопление работающих и наличие материалов на лесах (подмостях, трапах) в количествах, превышающих их расчётные нагрузки;

г) оставление на рабочих местах по окончании работ инструмента, деталей, материалов и других предметов.

5.5.6 В случае, когда требуется одновременное выполнение РПО на разных производственных участках под руководством одного допускающего к работе, допускается наличие нескольких производителей работ (на каждом участке – свой), назначенных распоряжением (приказом) руководителя подразделения (службы, отделения, участка, для производства – начальником цеха).

5.5.7 Руководитель подразделения не имеет права начинать эксплуатацию оборудования (агрегата и т.п.), остановленного в целях обеспечения безопасности при выполнении РПО по наряду-допуску, до возвращения производителем работ закрытого наряда-допуска допускающему к работе.

Допускающий к работе не имеет права производить запуск остановленного оборудования до окончания работы по данному наряду-допуску и его закрытия.

6 Приложения

6.1	Приложение А		Форма акта-допуска.

6.2	Приложение Б		Примерный перечень газоопасных работ.

6.3	Приложение В		Форма наряда-допуска.

6.4	Приложение Г		Состав и содержание ПОР.

6.5	Приложение Д		Состав и содержание ППР.

6.6	Приложение Е		Примерный перечень РПО, для выполнения которых необходимо оформлять наряд-допуск, ПОР.

6.7	Приложение Ж		Форма перечня газоопасных работ.

6.8	Приложение И		Форма журнала распоряжений на производство работ.

6.9	Приложение К		Форма журнала учёта выдачи нарядов-допусков.

6.10	Приложение Л		Форма разрешения на производство земляных работ.

6.11	Приложение М		Форма журнала учёта газоопасных работ.

14

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение А

(обязательное)

Форма акта-допуска

Акт-допуск № _______

«____» ___________________ 20____ г.

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Организация выделяет участок, ограниченный координатами:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование осей, № чертежей)

Для производства на нем

________________________________________________________________________________

(вид работ)

________________________________________________________________________________

На следующий срок:

начало «_____» ________________________ окончание «_____» _________________________

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель цеха-заказчика				___________________________

(подпись)

Руководитель подрядчика					___________________________

(подпись)

15

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение Б

(информационное)

Примерный перечень газоопасных работ

1 Работы с оформлением наряда-допуска:

а) электрогазосварочные и газорезательные работы, проводимые внутри закрытых ёмкостей: репульпаторов, реакторов, монтежю, газоходах (воздуховодах), камерах фильтров и др.;

б) электрогазосварочные и газорезательные работы по ремонту тары из-под горючих, взрывоопасных, агрессивных и токсичных веществ;

в) электрогазосварочные и газорезательные работы вблизи и на трубопроводах с горючими, взрывоопасными, агрессивными и токсичными газами, жидкостями, пульпами;

г) работы внутри подземных инженерных сооружений (в колодцах, каналах, дымоходах, камерах и т.д.);

д) работы по ремонту закрытых печей, связанные с нахождением людей внутри печи;

е) работы по ремонту трубопроводов с горючими и взрывоопасными газами и жидкостями;

ж) гуммировочные работы вне специально оборудованных мастерских.

2 Работы без оформления наряда-допуска с регистрацией в журнале учёта газоопасных работ:

а) работы в колодцах: тепловых, промышленных, ливневых, фекальных, самотёчной канализации, оборотного водоснабжения, водопроводные, связи и др.

16

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение В

(обязательное)

Форма наряда-допуска

Организация ____________________________________________________________________

Наряд-допуск № _______

на выполнение работ повышенной опасности

1 Производитель работ ____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

2 Поручается выполнить __________________________________________________________

(наименование оборудования, место работы, краткое содержание объёма работ)

________________________________________________________________________________

3 Допускающий к работе __________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

4 Ответственный руководитель работ _______________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

5 Мероприятия для обеспечения безопасности работ:

5.1 Остановить __________________________________________________________________

(наименование технического устройства)

________________________________________________________________________________

5.2 Отключить ___________________________________________________________________

(рубильник, задвижку, магистраль и т.д.)

________________________________________________________________________________

5.3 Установить __________________________________________________________________

(тупики, заглушки, сигнальные лампы и т.д.)

________________________________________________________________________________

5.4 Выполнить анализ воздушной среды _____________________________________________

________________________________________________________________________________

(указать места)

5.5 Оградить ____________________________________________________________________

(зону работ, вывесить плакаты)

________________________________________________________________________________

5.6 Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте, в колодцах и т.д.

________________________________________________________________________________

(леса, предохранительные пояса, верёвки и так далее)

5.7 Предупредить ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.8 Предусмотреть меры безопасности у железнодорожных путей

________________________________________________________________________________

(установить знаки, плакаты, ограждения, тупики и другие)

5.9 Указать маршруты следования __________________________________________________

________________________________________________________________________________

(при необходимости приложить схему)

5.10 Дополнительные мероприятия _________________________________________________

________________________________________________________________________________

17

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Продолжение приложения В

6 Наряд-допуск выдал ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(фамилия, должность, подпись, дата)

7 Мероприятия выполнены ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, подпись)

________________________________________________________________________________

8 Согласовано: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

9 Допуск бригады к работе

| № п/п | Дата и время проведения работ | Члены бригады | Профессия | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил (подпись) | Инструктаж провёл (допускающий, Ф.И.О., подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Бригада к работе приступила ______________________________________________________

(фамилия, подпись производителя работ, дата, время)

10 Оформление перерыва в работе

| Дата, время | Рабочее место сдал производитель работ | Допускающий к работе | Рабочее место принял производитель работ | Допускающий к работе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. | подпись | подпись | Ф.И.О. | подпись | Ф.И.О. | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Из состава бригады выведены ______________________________________________________

(Ф.И.О.)

В состав бригады введены _________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Выдающий наряд-допуск __________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Работа окончена _________________________________________________________________

(дата, время)

Рабочее место убрано, персонал с места производства работ выведен.

Наряд-допуск сдал _______________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись производителя работ)

Рабочее место, наряд-допуск принял ________________________________________________

(должность, фамилия, подпись допускающего к работе*)

________________________

* В случае выполнения РПО в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни (см. 5.2.16) наряд-допуск принимает выдающий наряд-допуск.

18

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение Г

(информационное)

Состав и содержание ПОР

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядчика

(директор производства/директор

по функциональному направлению,

которому подчинено подразделение)

________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_________________ 20____ г.

ПРОЕКТ

организации работ

1 Подразделение (объект), где ведутся работы ___________________________________

________________________________________________________________________________

2 Наименование выполняемой работы __________________________________________

________________________________________________________________________________

3 Начало и окончание работ (дата, час суток) ____________________________________

4 Подразделения, принимающие участие в работе: _______________________________

________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование процедур и операций (примерный перечень) | Ответственные за осуществление процедур и операций | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |
| 1 | Составить перечень ОВПФ, не зависящих от выполняемых работ (присущих данному объекту) и возникающих в результате деятельности участников работ |  |  |
| 2 | Составить мероприятия, предупреждающие воздействие этих факторов на работников, оборудование и окружающую среду |  |  |
| 3 | Провести совещание с участниками работ, ознакомить их с ПОР, провести им инструктаж (первичный на рабочем месте – с персоналом подрядчика, целевой – с персоналом своего подразделения) |  |  |
| 4 | Обеспечить подключение передвижного электрооборудования и т.п. оборудования подрядчика к энергосистемам подразделения |  |  |
| 5 | Произвести остановку оборудования, отключение энергосистем, установить заземления, заглушки, ограждения |  |  |
| 6 | Произвести согласование мер безопасности при выполнении совместных работ |  |  |
| Б. Производство работ |
| 1 | Наметить план мероприятий по управлению ОВПФ и обеспечению безопасности труда работников подразделения и других участников работ в процессе выполнения работ |  |  |
| В. Окончание работ |
| 1 | Наметить план мероприятий по обеспечению безопасности работников на период прокрутки и опробования оборудования |  |  |
| 2 | План мероприятий по приведению территории, выделенной по акту-допуску, в соответствие с требованиями эксплуатации |  |  |
| 3 | Другие мероприятия заключительного характера |  |  |

Разработчик					_______________________			___________________

(подпись)										(Ф.И.О.)

Согласовано					_______________________			___________________

(подпись)										(Ф.И.О.)

19

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Продолжение приложения Г

Записи об ознакомлении с ПОР

С настоящим ПОР ознакомлены:

| Руководители работ: _______________ __________________ (подпись) (Ф.И.О.) _____________ (дата) | Производители работ: _______________ __________________ (подпись) (Ф.И.О.) _____________ (дата) |
| --- | --- |

Описательная часть ПОР (разделы):

1 Требования к заказчику.

2 Требования к подрядчику по вопросам БиОТ, ПрБ, ПБ, ООС.

3 Организация работ.

4 Приложения.

Раздел «Требования к заказчику»

1 Ознакомление подрядчика с ПЛА (при наличии), ПМЗП (при необходимости), маршрутами передвижения, инструкциями по БиОТ, картами рисков и экологическими аспектами подразделения.

2 Оформление наряда-допуска.

3 Указание места складирования отходов.

4 Указание мест для курения.

5 Оформление разрешения на огневые работы.

6 Подключение передвижного электрооборудования и т.п. на усмотрение подрядчика по согласованию с заказчиком.

Раздел «Требования к подрядчику»

1 Ознакомление персонала подрядной организации с настоящим ПОР.

2 Выполнение работ по наряду-допуску.

3 Выполнение работ в СИЗ/СИЗОД (указывают конкретные СИЗ/СИЗОД).

4 Получение разрешения у заказчика при необходимости подключения любых электроприборов или передвижного оборудования.

5 Выполнение огневых работ при наличии разрешения, согласованного с ППС по охране АО «УМЗ».

6 Согласование установки бытовых вагончиков, перекрытие автомобильных, пешеходных дорог с директором по технической подготовке, директором по безопасности производства, диспетчером АО «УМЗ» (перекрытие железнодорожных путей дополнительно согласовывается с диспетчером УК ЖДК и т.п.) в зависимости от требований заказчика для производства конкретной работы по соглашению с подрядчиком.

7 Соблюдение действующего природоохранного законодательства и требований документов СМОС, разработанных в АО «УМЗ», например:

а) использование материалов (металла, стройматериалов и пр.), прошедших радиационный контроль;

б) недопущение разлива, утечек и протечек опасных веществ и попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги;

в) сбор и размещение отходов, образующихся при работах из материалов заказчика в установленные места складирования. Отходы, образующиеся из материалов подрядчика, подрядчик обязан собрать и вывезти с территории заказчика;

г) недопущение санитарной обработки (очистки, помывки и т.д.) технических средств, транспорта на территории АО «УМЗ», кроме мест, специально для этого отведённых;

20

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Продолжение приложения Г

д) запрещение эксплуатации транспортных средств, имеющих течи масла, антифриза, тормозной жидкости.

е) принятие мер в месте проведения работ по защите почвы от попадания краски, растворителей, пыли старого покрытия, в случае разлива загрязняющих веществ (очистка места загрязнения, возмещение подрядчиком суммы штрафа в регрессном порядке при предъявлении штрафных санкций заказчику со стороны государственных природоохранных органов за загрязнение окружающей среды по вине подрядчика.

ж) привлечение подрядчика к ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае установления нарушения данных обязательств.

Раздел «Организация работ»

Если это необходимо, может включать в себя дополнительные организационные, технологические и технические требования к выполнению работ персоналом подрядчика.

Раздел «Приложения»

При необходимости включает в себя графическую часть ПОР (чертежи, схемы, эскизы и т.п.).

ПОР согласовывают:

а) для сторонних организаций – специалисты подразделения, руководитель подразделения, директор по безопасности производства, директор по технической подготовке. При необходимости ПОР дополнительно согласовывают с должностными лицами на усмотрение подрядчика;

б) для подразделений АО «УМЗ» - специалисты подразделения, руководитель подразделения, руководитель службы ОТ и ООС (инженер по ОТ и ООС) подразделения, директор по безопасности производства, начальник ОКСиР, главные специалисты АО «УМЗ» (при необходимости).

21

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение Д

Состав и содержание ППР

(информационное)

Состав и содержание ППР должны соответствовать требованиям СН РК 1.03-00.

1 ППР должен содержать конкретные проектные и технические решения и основные организационные мероприятия по безопасности труда, ООС, ПБ, определяющие технические средства и методы работы, обеспечивающие выполнение нормативных требований БиОТ и ООС.

2 ППР должен предусматривать (при производстве СМР):

а) строительный генеральный план с указанием:

1) границ строительной площадки и видов ее ограждений;

2) действующих временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций;

2) постоянных и временных дорог;

3) схем движения средств транспорта и механизмов;

4) мест установки грузоподъёмных механизмов с указанием путей их перемещения и зон действия;

5) размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений;

6) опасных зон, путей и средств подъёма работающих на рабочие ярусы, а также проходов в здания и сооружения, на рабочие места;

7) размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки с указанием расположения площадок складирования материалов и конструкций;

8) мест хранения строительного мусора;

9) расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания рабочих;

10) питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности;

б) планы отдельных частей зданий и сооружений, рабочих захваток;

в) технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ, временной защите конструкций зданий и сооружений, характерных узлов и разрезов конструкций;

г) решения по БиОТ в составе, определённом СНиП РК 1.03-05;

д) решения по пожарной безопасности в составе, определённом Правилами пожарной безопасности и РД СДБП № 14.006;

е) меры по ООС;

ж) меры по обеспечению соблюдения пропускного и внутриобъектового режима, обеспечению сохранности имущества и материальных ресурсов АО «УМЗ», а также меры, исключающие повреждения объектовых и локальных систем безопасности, в том числе видеосистему, охранную и пожарную сигнализацию, автоматическая система контроля доступа и т.д.;

и) пояснительную записку:

1) с обоснованием решений по производству работ;

2) с перечнем мобильных зданий и сооружений с обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;

3) с мероприятиями, направленными на обеспечение сохранности и исключения хищения материалов, изделий и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях;

4) с мероприятиями по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранными мероприятиями;

- с маршрутной схемой передвижения работников и автотранспорта подрядной организации по охраняемой территории.

22

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Продолжение приложения Д

3 ППР для выполнения подрядчиком должен быть утверждён руководителем подрядной организации и согласован с начальником ОКСиР, директором по безопасности производства, руководителем подразделения АО «УМЗ», на территории или в помещении которого производятся СМР, начальником ППС по охране АО «УМЗ», начальником ОФЗО, дополнительно согласовывают с должностными лицами на усмотрение подрядчика.

4 ППР для выполнения подразделениями АО «УМЗ» должен быть утверждён руководителем подразделения и согласован (при необходимости) с начальником ОКСиР, директором по безопасности производства, руководителем цеха-заказчика, на территории или в помещении которого производятся СМР, начальником ППС по охране АО «УМЗ», главными специалистами АО «УМЗ».

5 Исходными данными для разработки решений по БиОТ являются:

а) требования действующих нормативных правовых актов и нормативных документов по БиОТ;

б) типовые решения по обеспечению выполнения требований БиОТ, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;

в) инструкции изготовителей материалов, изделий и конструкций по обеспечению БиОТ в процессе их применения, а также инструкции изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.

6 При разработке ППР необходимо выявить ОВПФ, связанные с технологией и условиями производства работ, определить и указать в организационно-технологической документации зоны их действия. При этом определяются опасные зоны, связанные с применением грузоподъёмных машин.

7 Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги (без специальных защитных мероприятий) следует располагать за пределами опасных зон.

8 В ППР должны быть отражены требования по:

а) обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;

б) снижению объёмов и трудоёмкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности;

в) безопасному размещению машин и механизмов;

г) организации рабочих мест с применением технических средств безопасности.

д) ООС;

е) обеспечению ПБ.

Кроме того, должны быть указаны:

а) номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работающих и определена потребность в них;

б) средства освещения строительной площадки, рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи;

в) требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников.

9 В случае, если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе:

а) вблизи мест перемещения груза краном рекомендуется оснащать башенные краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей.

23

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Продолжение приложения Д

Скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м.

Перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует осуществлять с применением дополнительных предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение груза;

б) на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном; зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

10 При разборке (разрушении) зданий решения по обеспечению БиОТ должны определить:

а) размеры опасной зоны при принятом методе разборки (разрушении);

б) последовательность выполнения работ, исключающих самопроизвольное обрушение конструкций;

в) мероприятия по подавлению пылеобразования в процессе разрушения конструкций и их погрузки.

г) мероприятия по защите объектов ОС от загрязняющих веществ.

11 Для предупреждения падения работающих с высоты в ППР следует предусматривать:

а) сокращение объемов верхолазных работ, прежде всего, за счет внедрения конвейерной или укрупненной сборки, крупноблочного или бескранового методов монтажа;

б) преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

в) временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям БиОТ;

г) места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов; кроме того, должны быть указаны:

1) средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или данной операции;

2) пути и средства подъема работающих к рабочим местам;

3) грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку строительных грузов.

12 В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их краном или при потере устойчивости в процессе монтажа или складирования в проекте должны быть указаны:

а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, а также и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

б) грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты) с учетом массы и габаритов перемещаемого груза, условий строповки и монтажа;

в) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов при складировании и монтаже в положении, соответствующем или близком к проектному;

г) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций;

д) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;

е) способы временного и окончательного закрепления конструкций;

ж) способы временного закрепления разбираемых элементов при выполнении демонтажа конструкций зданий и сооружений;

и) способы удаления отходов строительных материалов и мусора;

к) место установки и конструкция защитных перекрытий или козырьков при необходимости нахождения людей в зоне возможного падения мелких предметов или материалов.

13 При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо предусматривать:

24

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Продолжение приложения Д

а) выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;

б) применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин, для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин, мероприятий по снижению воздействия на ОС машин и механизмов;

в) особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта (на насыпном грунте или косогоре).

14 При необходимости разработки траншей и котлованов для защиты находящихся в них людей при производстве СМР и защиты ОС должны быть определены:

а) безопасная крутизна незакреплённых откосов выемки с учетом нагрузки от строительных машин и материалов или решение о применении креплений;

б) мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

в) тип креплений и технология их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъема людей.

г) меры по защите поверхностных, ливневых, сточных вод от попадания в них загрязняющих веществ.

15 Для предупреждения поражения работающих электрическим током следует предусматривать:

а) устройство временных электроустановок, выбор трасс и определение напряжения временных силовых и осветительных электросетей; устройства для ограждения токоведущих частей и места для расположения вводно-распределительных систем и приборов;

б) заземление металлических частей электрооборудования;

в) дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений;

г) мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий электропередачи.

16 Для предупреждения воздействия на работников ОВПФ (неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, пыли и опасных веществ в ВРЗ) необходимо:

а) определить участки работ, на которых могут возникнуть ОВПФ, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;

б) определить средства защиты работающих;

в) предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных веществ.

17 Организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ должны включать:

а) определение работ, выполняемых по нарядам-допускам;

в) совместные мероприятия генподрядчика и заказчика по производству работ на территории действующих предприятий или вблизи действующих сооружений, коммуникаций и установок, а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

г) совместные мероприятия генподрядчика и субподрядчиков по обеспечению безопасности при совмещении работ.

18 При составлении ППР следует учитывать дополнительные работы, необходимые для выполнения требований БиОТ (обеспечение устойчивости откосов глубоких выемок, временных защитных настилов и ограждений и т.п.), и время, необходимое для их выполнения.

При выполнении работ несколькими подрядчиками ППР необходимо составлять с учетом условий одновременного выполнения работ на различных уровнях по одной вертикали или в одном и том же помещении.

25

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение Е

(информационное)

Примерный перечень работ повышенной опасности,

для выполнения которых необходимо оформлять наряд-допуск, ПОР

1 Работы в траншеях и котлованах с заглублением свыше 1,5 м.

2 Разборка элементов зданий и сооружений. Работы по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

3 Монтаж строительных лесов и подмостей высотой свыше 4,0 м.

4 Земляные и другие строительные работы по разработке траншей, колодцев, котлованов и других сооружений глубиной более 1,5 м.

5 Работы по приготовлению и применению горячих битумов.

6 Работы с применением строительно-монтажного пистолета.

7 Работы внутри бункеров с сыпучими материалами, если не исключена возможность обвала материалов.

8 Раскрой и резка витринного стекла.

9 Ремонт грузоподъемных кранов, связанный с выходом персонала на крановые пути и проходные галереи.

10 Работы на высоте 1,3 м и более и расстоянии менее 2,0 м от границы перепада по высоте при отсутствии площадок, ограждений, перил.

11 Работы по перемещению крупногабаритных грузов (грузов, которые в процессе перемещения необходимо удерживать от раскачивания и вращения) и тяжеловесных грузов (грузов массой 80 кг и более при перемещении с использованием средств малой механизации: домкрата, лебедки и т.п.).

12 Любые работы в зоне, где не исключена возможность наезда мостовым краном или его кабиной, а также любой другой грузоподъемной машиной на людей.

13 Другие работы, если их подготовка и проведение связаны с наличием условий повышенной опасности для исполнителей или иного персонала.

Объекты и оборудование, текущий и капитальный ремонт которых производят по наряду-допуску с оформлением дополнительно ПОР

1 Металлорежущее оборудование:

- станки массой более 5 т.

2 Кузнечнопрессовое оборудование:

- прессы усилием более 1000 тс.

3 Обогатительное оборудование:

- дробилки и мельницы массой более 5 т.

4 Химическое оборудование:

- емкости, баки, скрубберы, резервуары, реакторы объемом более 20 м3 (при демонтаже крупногабаритных узлов и деталей; при проведении электрогазосварочных работ внутри емкостей; при вероятности возникновения пожара и/или взрыва при проведении ремонта).

5 Подъемно-транспортное оборудование:

- мостовые краны (при ремонте несущих элементов и металлоконструкций), при отсутствии стационарной ремонтной площадки.

6 Вентиляторы, воздуховоды и трубопроводы:

- вентиляторы всех типов, начиная с № 12;

- воздуховоды размером более 400×400 мм (Ø 400 мм), длиной 2000 мм и более и расположенные на высоте 5 м и более от нулевой отметки при отсутствии обслуживающих площадок;

- трубопроводы диаметром более 320 мм.

26

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Продолжение приложения Е

7 Энергетическое оборудование:

- электропечи, при разборке узлов массой более 2 т;

- электродвигатели, при выемке ротора массой более 0,5 т.

8 Насосное оборудование:

- насосы всех типов массой более 1 т.

Приложение Ж

(обязательное)

Форма перечня газоопасных работ

УТВЕРЖДАЮ

Директор производства (директор

по функциональному направлению,

которому подчинено подразделение)

________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_________________ 20____ г.

Перечень газоопасных работ

по _________________________________

(наименование подразделения)

| № п/п | Место и характер работы (№ позиции оборудования по схеме) | Возможные ОВПФ | Исполнители работ | Основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по подготовке объекта к работам | по безопасному производству работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска |
| Работы, проводимые без оформления наряда-допуска с регистрацией в журнале учёта газоопасных работ |

Руководитель подразделения

(службы, отделения, участка,

начальник цеха)											________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель службы ОТ и ООС

производства (инженер по ОТ и ООС

подразделения) 											________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

27

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение И

(обязательное)

Форма журнала распоряжений на производство работ

Журнал

распоряжений на производство работ

________________________________________________________________________________

(организация)

| № п/п | Дата | Место работы | Задание | Мероприятия по обеспечению безопасности работ | Состав бригады (Ф.И.О.) | Подписи членов бригады | Подпись лица, выдавшего распоряжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

28

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение К

(обязательное)

Форма журнала учета выдачи актов-допусков/нарядов-допусков

Журнал учета выдачи актов-допусков/нарядов-допусков (образец записи)

| Дата, время | № наряда-допуска | Лицо, выдавшее наряд | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.06.2012 1000 1700 02.06.2012 | № 4-6 от 31.05.2016. Допущена бригада Иванова В.Н. в составе 3-х человек. Оформлен перерыв в работе. Повторно допущена бригада Иванова В.Н. в составе 3-х человек по наряду № 4-6 от 31.05.2016. Работа окончена, наряд закрыт. | Петров С.Б. | Опрессовка ресивера № 4 |

Приложение Л

(обязательное)

Форма разрешения на производство земляных работ

Разрешение на производство земляных работ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

1 Место проведения земляных работ ________________________________________________

2 Руководитель работ _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

3 Характер земляных работ ________________________________________________________

Согласования:

| ППС по охране АО «УМЗ» | Энергетический центр | Складское хозяйство | Сервисный центр |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________________ должность, подпись | _____________________ должность, подпись | _____________________ должность, подпись | _____________________ должность, подпись |
| Цех № | Цех № | Цех № | Цех № |
| _____________________ должность, подпись | _____________________ должность, подпись | _____________________ должность, подпись | _____________________ должность, подпись |

Производство работ согласовано со следующими службами и цехами (ненужное зачеркнуть).

4 Условия безопасности производства работ _________________________________________

5 Выкопировка из генплана получена, с условиями работ ознакомлен.

Руководитель работ ______________________________________________________________

(подпись, дата)

6 Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа ______________________________

________________________________________________________________________________

(лицо, допускающее к производству работ, Ф.И.О., должность)

| № п/п | Ф.И.О. | Профессия | Подпись инструктируемого о прохождении инструктажа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

7 Разрешение оформлено в двух экземплярах. Производство земляных работ разрешаю.

Руководитель цеха-заказчика _______________________________

(подпись, дата)

29

РД ОПБиОТ № 14.024-16

Приложение М

(обязательное)

Форма журнала учета газоопасных работ

Журнал учета газоопасных работ,

проводимых без оформления наряда-допуска

по _________________________________

(наименование подразделения)

| № п/п | Дата и время проведения работ | Место проведения работ (отделение, участок, объект) | Характер выполняемых работ | Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасной работы выполнены (Ф.И.О., подпись ответственного) | Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, выполнены (Ф.И.О., подпись ответственного) | С условиями безопасного проведения работ ознакомлены члены бригады (Ф.И.О., подписи) | Результаты анализов воздушной среды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

30

# Text boxes

Приказ о введении в действие

от 09.11.2016 № 1477